## Slide 1: campagne de dépistage du plomb dans l’eau des écoles DU Québec
Direction de l’expertise et du développement des infrastructures scolaires (DEDIS)
Direction générale des infrastructures (DGI)
Ministère de l’Éducation (MEQ)
Février 2020
Darius Tsé, ing.

## Slide 2: PLAN DE LA FORMATION
Mise en contexte et généralités (MEQ)
Que faire avant de prélever (MEQ)?
Échantillonnage (École Polytechnique)
Démonstration sur l’utilisation du Kemio (Palintest)
Reddition de comptes avec CollecteInfo : saisie des données (MEQ)
Communication (MEQ)
campagne de dépistage du plomb dans l’eau des écoles

## Slide 3: PLAN DE LA FORMATION
Mise en contexte et généralités (MEQ)
Que faire avant de prélever (MEQ)?
Échantillonnage (École polytechnique)
Démonstration sur l’utilisation du Kemio (Palintest)
Reddition de comptes avec CollecteInfo : saisie des données (MEQ)
Communication (MEQ)
campagne de dépistage du plomb dans l’eau des écoles

## Slide 4: campagne de dépistage du plomb dans l’eau des écoles
Mise en contexte et généralités
Contexte
En mars 2019, Santé Canada a publié une mise à jour de la recommandation canadienne pour le plomb dans l’eau potable.
Cette mise à jour prévoit une réduction notable de la concentration maximale acceptable de plomb dans l’eau potable, qui passe de 10 à 5 µg/L.

## Slide 5: campagne de dépistage du plomb dans l’eau des écoles
Mise en contexte et généralités
Contexte
Par ailleurs, comme les jeunes enfants sont plus vulnérables aux effets d’une exposition au plomb, une surveillance à la source est recommandée dans les écoles et les garderies.
C’est pourquoi, en octobre 2019, le ministre de l’Éducation a demandé la collaboration des établissements scolaires pour la réalisation de tests visant à mesurer les concentrations de plomb dans l’eau des écoles et à prendre les mesures pour corriger les points d’eau non conformes.

## Slide 6: campagne de dépistage du plomb dans l’eau des écoles
Mise en contexte et généralités
Contexte
Toujours en octobre, le gouvernement du Québec annonce qu’il va adopter la recommandation de 5ug/L comme concentration maximale acceptable dans l’eau potable.

## Slide 7: campagne de dépistage du plomb dans l’eau des écoles
Mise en contexte et généralités
Contexte
Le MEQ promet de mettre à la disposition du réseau des établissements scolaires des méthodes et des outils pour effectuer ces contrôles avec rigueur :
  Novembre 2019 : publication d’une procédure visant à mesurer les concentrations de plomb dans l’eau potable des écoles du Québec.
  Janvier et février 2020 : distribution d’analyseurs portatifs Kemio pour mesurer les concentrations de plomb.

## Slide 8: campagne de dépistage du plomb dans l’eau des écoles
Mise en contexte et généralités
Généralités
Échéancier :
  23 juin 2020 : fin des tests dans les écoles primaires et correctifs identifiés pour les points non conformes.
  1er novembre 2020 : fin des tests dans les écoles secondaires et correctifs identifiés pour les points non conformes.

## Slide 9: campagne de dépistage du plomb dans l’eau des écoles
Que faire avant de prélever?
Choisir un mode d’analyse :
Utiliser un analyseur portatif certifié par un organisme de régulation comme Santé Canada ou la USEPA (ex. : le Kemio de Palintest).
Utiliser les services d’un laboratoire accrédité par le MELCC.

## Slide 10: campagne de dépistage du plomb dans l’eau des écoles
Que faire avant de prélever?
Bonne planification = Clé du succès

## Slide 11: campagne de dépistage du plomb dans l’eau des écoles
Que faire avant de prélever?
Classifier les écoles selon l’ordre de priorité ci-dessous :
Écoles primaires construites avant 1981
Écoles primaires construites entre 1982 et 1990
Écoles primaires construites après 1991
Faire la même classification pour les écoles secondaires

## Slide 12: campagne de dépistage du plomb dans l’eau des écoles
Que faire avant de prélever?
Informer la direction de l’école que des tests de mesures de concentration de plomb dans l’eau seront effectués : date et heure.
Si des visites des lieux sont requises avant les tests, indiquer les dates et heures.
Solliciter la collaboration de la direction de l’école pour s’assurer d’avoir un minimum de six heures de stagnation de l’eau : affiches.

## Slide 13: campagne de dépistage du plomb dans l’eau des écoles
Que faire avant de prélever?
Dans une école :
Faire l’inventaire des points d’eau : fontaines et robinets utilisés pour la préparation des repas et des boissons (plans/visites).
Identifier les points d’eau selon la codification suivante :
  XYZ123001 : XYZ code de l’organisation; 123 code du bâtiment; 001 numéro séquentiel du point d’eau dans le bâtiment
Préparer les étiquettes à coller sur les bouteilles d’échantillonnage.

## Slide 14: campagne de dépistage du plomb dans l’eau des écoles
Que faire avant de prélever?
Dans une école :
Identifier les échantillons comme suit et préparer les étiquettes :
  XYZ123001_P0s : prélèvement sans écoulement après au moins 6 heures de stagnation;
  XYZ123001_P30s : prélèvement après 30 secondes d’écoulement.

## Slide 15: campagne de dépistage du plomb dans l’eau des écoles
Que faire avant de prélever?
Dans une école :
Identifier la salle dans laquelle les mesures de concentration de plomb seront effectuées.
Établir le parcours d’échantillonnage : définir l’ordre des prélèvements en commençant par les points d’eau les plus proches des entrées d’eau et progresser vers les points les plus éloignés.

## Slide 16: campagne de dépistage du plomb dans l’eau des écoles
Que faire avant de prélever?
Pour une école :
Préparer les outils d’échantillonnage.
Préparer le fichier d’échantillonnage.

## Slide 17: campagne de dépistage du plomb dans l’eau des écoles
Le jour de l’échantillonnage

## Slide 18: PLAN DE LA FORMATION
Mise en contexte et généralités (MEQ)
Que faire avant de prélever (MEQ)?
Échantillonnage (École Polytechnique)
Démonstration sur l’utilisation du Kemio (Palintest)
Reddition de comptes avec CollecteInfo : saisie des données (MEQ)
Communication (MEQ)
campagne de dépistage du plomb dans l’eau des écoles

## Slide 19: PLAN DE LA FORMATION
Mise en contexte et généralités (MEQ)
Que faire avant de prélever (MEQ)?
Échantillonnage (École Polytechnique)
Démonstration sur l’utilisation du Kemio (Palintest)
Reddition de comptes avec CollecteInfo : saisie des données (MEQ)
Communication (MEQ)
campagne de dépistage du plomb dans l’eau des écoles

## Slide 20: PLAN DE LA FORMATION
Mise en contexte et généralités (MEQ)
Que faire avant de prélever (MEQ)?
Échantillonnage (École Polytechnique)
Démonstration sur l’utilisation du Kemio (Palintest)
Reddition de comptes avec CollecteInfo : saisie des données (MEQ)
Communication (MEQ)
campagne de dépistage du plomb dans l’eau des écoles

## Slide 21: PLAN DE LA FORMATION
Mise en contexte et généralités (MEQ)
Que faire avant de prélever (MEQ)?
Échantillonnage (École Polytechnique)
Démonstration sur l’utilisation du Kemio (Palintest)
Reddition de comptes avec CollecteInfo : saisie des données (MEQ)
Communication (MEQ)
campagne de dépistage du plomb dans l’eau des écoles

## Slide 22: campagne de dépistage du plomb dans l’eau des écoles
Communication des résultats
La volonté du Ministère est de faire preuve d’une transparence totale pour renforcer la confiance des usagers et du public.
Les établissements scolaires sont donc invités à saisir régulièrement les résultats des mesures de concentration de plomb dans l’outil de reddition de comptes élaboré dans CollecteInfo, qui sera disponible dans les jours à venir.

## Slide 23: campagne de dépistage du plomb dans l’eau des écoles
Communication
  Communication des résultats
Une boîte à outils élaborée par la Direction des communications du MEQ est disponible à l’adresse ci-dessous :
  http://www.education.gouv.qc.ca/boiteaoutils/
Elle contient :
  des affichettes;
  des modèles de lettres à envoyer aux parents;
  la procédure visant à mesurer les concentrations de plomb dans l’eau des écoles.

## Slide 24: campagne de dépistage du plomb dans l’eau des écoles
Communication
  Soutien
Pour l’utilisation du Kemio :
  Pascal Picotte, Atera Enviro Inc
514 592-4626
www.ateraenviro.com
Pour de l’information sur la procédure :
Direction de l’expertise et du développement des infrastructures scolaires Téléphone : 418 644-2525
redditionplomb@education.gouv.qc.ca

## Slide 25: campagne de dépistage du plomb dans l’eau des écoles
Communication
  Soutien
Pour l’outil de reddition de compte :
  Équipe CollecteInfo du MEQ : collecteinfo@education.gouv.qc.ca

## Slide 26: MERCI!